## Slide 1: 《计算机系统基础》习题课 第二章 数据的机器级表示与处理
2020年10月22日 / 2020年10月23日

## Slide 2: 本章内容总览（三个侧面）
数据的机器级
（二进制）
表示方法
数据的存储方法
数据的运算方法
X
无符号整数
带符号整数
浮点数
非数值型
1 数据的类型
2 对应的问题
3 数据类型间的转换

## Slide 3: 无符号整数
unsinged short, unsigned int, uint8_t, uint16_t, uint32_t, …

## Slide 4: 内容1.1：无符号整数的机器级表示
数据的机器级
（二进制）
表示方法
数据的存储方法
数据的运算方法
X
无符号整数
带符号整数
浮点数
非数值型
1 数据的类型
2 对应的问题
3 数据类型间的转换

## Slide 5: 内容1.1：无符号整数的机器级表示
二进制编码
要点：不同进制之间的转换方法，熟记
世界上只有10种人，懂二进制的和不懂二进制的
1010B
= 12O
= 10D
= AH
例：

## Slide 6: 内容1.1：无符号整数的机器级表示
二进制编码
要点：不同进制之间的转换方法，熟记
世界上只有10种人，懂二进制的和不懂二进制的
1010B
= 12O
= 10D
= AH
例：
3个二进制位构成1个八进制位

## Slide 7: 内容1.1：无符号整数的机器级表示
二进制编码
要点：不同进制之间的转换方法，熟记
世界上只有10种人，懂二进制的和不懂二进制的
1010B
= 12O
= 10D
= AH
例：
4个二进制位构成1个十六进制位

## Slide 8: 内容1.1：无符号整数的机器级表示
二进制编码
要点：不同进制之间的转换方法，熟记
世界上只有10种人，懂二进制的和不懂二进制的
1010B
= 12O
= 10D
= AH
例：
二进制换算十进制：二的次方相加
十进制换算二进制：除以2取余法（记住4, 8, 16, …等特殊值很有用），扩展到定点小数，课本pg. 33

## Slide 9: 内容1.1：无符号整数的机器级表示
课堂习题：
略

## Slide 10: 内容1.2：无符号整数的存储方法
数据的机器级
（二进制）
表示方法
数据的存储方法
数据的运算方法
X
无符号整数
带符号整数
浮点数
非数值型
1 数据的类型
2 对应的问题
3 数据类型间的转换

## Slide 11: 内容1.2：无符号整数的存储方法
主存（内存）模型
Byte | Byte | Byte | Byte | … | Byte | Byte | Byte
0 | 1 | 2 | 3 | … | N-3 | N-2 | N-1
主存地址
主存数据

## Slide 12: 内容1.2：无符号整数的存储方法
主存（内存）模型
Byte | Byte | Byte | Byte | … | Byte | Byte | Byte
0 | 1 | 2 | 3 | … | N-3 | N-2 | N-1
主存地址
主存数据
NEMU中 N == MEM_SIZE_B == 128M

## Slide 13: 内容1.2：无符号整数的存储方法
主存（内存）模型
Byte | Byte | Byte | Byte | … | Byte | Byte | Byte
0 | 1 | 2 | 3 | … | N-3 | N-2 | N-1
主存地址
主存数据
小端方式： 0x 01 02 03 04
起始地址为0，怎么存？

## Slide 14: 内容1.2：无符号整数的存储方法
主存（内存）模型
04 | 03 | 02 | 01 | … | Byte | Byte | Byte
0 | 1 | 2 | 3 | … | N-3 | N-2 | N-1
主存地址
主存数据
小端方式： 0x 01 02 03 04
起始地址为0，低有效字节在低地址

## Slide 15: 内容1.2：无符号整数的存储方法
主存（内存）模型
Byte | Byte | Byte | Byte | … | Byte | Byte | Byte
0 | 1 | 2 | 3 | … | N-3 | N-2 | N-1
主存地址
主存数据
大端方式： 0x 01 02 03 04
起始地址为0，怎么存？

## Slide 16: 内容1.2：无符号整数的存储方法
主存（内存）模型
01 | 02 | 03 | 04 | … | Byte | Byte | Byte
0 | 1 | 2 | 3 | … | N-3 | N-2 | N-1
主存地址
主存数据
大端方式： 0x 01 02 03 04
起始地址为0，高有效字节在低地址

## Slide 17: 内容1.2：无符号整数的存储方法
主存（内存）模型
04 | 03 | 02 | 01 | … | Byte | Byte | Byte
0 | 1 | 2 | 3 | … | N-3 | N-2 | N-1
主存地址
主存数据
小端方式： 0x 01 02 03 04
起始地址为0，低有效字节在低地址
X86小端机！大端机少见！

## Slide 18: 内容1.2：无符号整数的存储方法
课堂习题1.2.1：
uint8_t a[3] = {0x1, 0x2, 0x3};
unsinged short b[3] = {0x1, 0x2, 0x3};
unsinged int c[3] = {0x1, 0x2, 0x3};
假设起始地址为0，小端机，怎么存？
课本pg. 139，3.5.1节

## Slide 19: 内容1.2：无符号整数的存储方法
课堂习题1.2.2：
typedef struct {
uint8_t a; // 假设 a = 0x1
uint16_t b; // 假设 b = 0x2
uint32_t c; // 假设 c = 0x3
} SomeStruct;
假设起始地址为0，小端机，怎么存？
不考虑对齐，课本pg. 144，3.5.2节
考虑对齐，课本pg. 148，3.5.4节

## Slide 20: 内容1.2：无符号整数的存储方法
课堂习题1.2.3：
typedef union { // 假设初始值为全0
uint8_t a; // 假设执行a = 0x1会怎样？
uint16_t b; // 假设执行b = 0x2会怎样？
uint32_t c; // 假设执行c = 0x3会怎样？
} SomeUnion;
假设起始地址为0，小端机，怎么存？执行上述注释内容的语句会怎样？
预习课本pg. 146，3.5.3节

## Slide 21: 内容1.3：无符号整数的运算方法
数据的机器级
（二进制）
表示方法
数据的存储方法
数据的运算方法
X
无符号整数
带符号整数
浮点数
非数值型
1 数据的类型
2 对应的问题
3 数据类型间的转换

## Slide 22: 内容1.3：无符号整数的运算方法
数学运算
  加减、乘除
位运算
  逻辑和算数移位
  按位或、按位与
  位扩展（带符号扩展，无符号扩展）、位截断
逻辑运算
  C语言中0为False，1为True
  与、或、非

## Slide 23: 内容1.3：无符号整数的运算方法
要点：
  加法和减法的统一（涉及补码表示法）
  标志位ZF, OF, SF, CF
  结果的溢出及其处理方法
课堂习题：略，做PA 1-2

## Slide 24: 带符号整数
short, int, long, …

## Slide 25: 内容2.1：带符号整数的机器级表示
数据的机器级
（二进制）
表示方法
数据的存储方法
数据的运算方法
X
无符号整数
带符号整数
浮点数
非数值型
1 数据的类型
2 对应的问题
3 数据类型间的转换

## Slide 26: 内容2.1：带符号整数的机器级表示
搞清楚几个概念：
  真值：1, -1, 0, 17, -17, …
  机器数：真值对应机器内部的01编码
带符号数的机器级表示方法
  原码 – 整数不常用，浮点数采用
  反码 – 少见
  补码 – 此小节重点，十分简单

## Slide 27: 内容2.2：带符号整数的存储方法
数据的机器级
（二进制）
表示方法
数据的存储方法
数据的运算方法
X
无符号整数
带符号整数
浮点数
非数值型
1 数据的类型
2 对应的问题
3 数据类型间的转换

## Slide 28: 内容2.2：带符号整数的存储方法
不管是什么类型的数据，在考虑其存储方法时
  首先将其转换成对应的机器级表示
  将机器级表示的数据当成无符号数，套用内容1.2所述的存储方法
上述方法适用于
  无符号数
  带符号数
  浮点数
  非数值型数据
  所有一切可以编码的数据（若无特殊例外说明）
所以存储方法这个话题以后就不讲了

## Slide 29: 内容2.3：带符号整数的运算方法
数据的机器级
（二进制）
表示方法
数据的存储方法
数据的运算方法
X
无符号整数
带符号整数
浮点数
非数值型
1 数据的类型
2 对应的问题
3 数据类型间的转换

## Slide 30: 内容2.3：带符号整数的运算方法
一言以蔽之
补码搞定一切, 统一无符号带符号整数的加减法，OF的解释注意一下

## Slide 31: 内容2.4：无符号和带符号整数的转换
数据的机器级
（二进制）
表示方法
数据的存储方法
数据的运算方法
X
无符号整数
带符号整数
浮点数
非数值型
1 数据的类型
2 对应的问题
3 数据类型间的转换

## Slide 32: 内容2.4：无符号和带符号整数的转换
表示范围，课题习题2.4.1：
16位无符号整数的表示范围是多少？
16位带符号整数的表示范围是多少？

## Slide 33: 内容2.4：无符号和带符号整数的转换
表示范围，课题习题2.4.1：
16位无符号整数的表示范围是多少？
0 ~ （216-1）
16位带符号整数的表示范围是多少？
-215 ~ （215-1）

## Slide 34: 内容2.4：整数的机器级表示：位扩展和位截断操作
short s = 0;
unsigned short us = 0;
s = -32768;
us = s; us = ?
us = 32768;
s = us; s = ?

## Slide 35
short s = 0;
unsigned short us = 0;
s = -32768;
us = s; us = 32768 (0x8000)
us = 32768;
s = us; s = -32768 (0x8000)
宽度相同的无符号数和带符号数之间的转换原则是保持机器表示不变（解释不同）。
内容2.4：整数的机器级表示：位扩展和位截断操作

## Slide 36
short s = 0;
unsigned short us = 0;
int i = 0;
unsigned int ui = 0;
s = -32768;
i = s; i = ?
us = -32768;
i = us; i = ?
s = -32768;
ui = s; ui = ?
us = -32768;
ui = us; ui = ?
内容2.4：整数的机器级表示：位扩展和位截断操作

## Slide 37
short s = 0;
unsigned short us = 0;
int i = 0;
unsigned int ui = 0;
s = -32768;
i = s; i = -32768
us = -32768;
i = us;
s = -32768;
ui = s;
us = -32768;
ui = us;
movw $0x8000,-0x2(%ebp)
movswl -0x2(%ebp),%eax
mov %eax,-0x8(%ebp)
符号扩展用于补码表示的带符号整数，在短的带符号整数前添加足够多的符号位。
内容2.4：整数的机器级表示：位扩展和位截断操作

## Slide 38
short s = 0;
unsigned short us = 0;
int i = 0;
unsigned int ui = 0;
s = -32768;
i = s; i = -32768
us = -32768;
i = us;
s = -32768;
ui = s; ui = 0xffff8000
us = -32768;
ui = us;
movw $0x8000,-0x2(%ebp)
movswl -0x2(%ebp),%eax
mov %eax,-0x8(%ebp)
符号扩展用于补码表示的带符号整数，在短的带符号整数前添加足够多的符号位。
内容2.4：整数的机器级表示：位扩展和位截断操作

## Slide 39
short s = 0;
unsigned short us = 0;
int i = 0;
unsigned int ui = 0;
s = -32768;
i = s;
us = -32768;
i = us; i = 32768
s = -32768;
ui = s;
us = -32768;
ui = us; ui = 32768
0 扩展用于无符号数，在短的无符号数前面添加足够的0
movw $0x8000,-0x4(%ebp)
movzwl -0x4(%ebp),%eax
mov %eax,-0x8(%ebp)
内容2.4：整数的机器级表示：位扩展和位截断操作

## Slide 40
short s = 0;
unsigned short us = 0;
int i = 0;
unsigned int ui = 0;
s = -32768;
i = s; i = -32768
us = -32768;
i = us; i = 32768
s = -32768;
ui = s; ui = 0xffff8000
us = -32768;
ui = us; ui = 32768
在数据长度和有无符号同时变化时的顺序：
先改变数据的长度，再改变有无符号
内容2.4：整数的机器级表示：位扩展和位截断操作

## Slide 41
short s = 0;
unsigned short us = 0;
int i = 0;
unsigned int ui = 0;
i = -32768;
s = i;
i = -32768;
us = i;
ui = -32768;
s = ui;
ui = -32768;
us = i;
movl $0xffff8000,-0x8(%ebp)
mov -0x8(%ebp),%eax
mov %ax,-0x2(%ebp)
直接将高位截断
内容2.4：整数的机器级表示：位扩展和位截断操作

## Slide 42: 内容2.4： C语言中整数常量的类型
  -2147483647-1 == 2147483648
true or false
(0x7FFF FFFF)
(0x8000 0000)

## Slide 43: 内容2.4： C语言中整数常量的类型
  十进制常量会按照以下的顺序去找到能够将其存放下它的类型
  八进制或十六进制常量会按照以下的顺序去找到能够将其存放下它的类型
  int -> unsigned int (C90) -> long (long) -> unsigned long (long)
  int -> unsigned int -> long (long) -> unsigned long (long)
There are no negative constants; writing -23 is an expression involving a positive constant and an operator.
  2147483647
  2147483648
  -2147483647
  -2147483648
  2147483647U
  int
  unsigned int (C90) / long (C99)
  int
  unsigned int (C90) / long (C99)
  unsigned int
(0x7FFF FFFF)
(0x8000 0000)

## Slide 44: 内容2.4： C语言中整数常量的类型
  -2147483647-1 == 2147483648
int
unsigned int (C90)
long (C99)
如果一个运算同时又无符号整数和带符号整数参加，C语言标准规定按无符号整数进行运算

## Slide 45: 内容2.4： C语言中整数常量的类型
  -2147483647-1 == 2147483648
int
unsigned int (C90)
long (C99)
如果一个运算同时又无符号整数和带符号整数参加，C语言标准规定按无符号整数进行运算
true (C90)
false (C99)
gcc -std=c90 -o

## Slide 46: 非数值型
char, char *

## Slide 47: 内容3：非数值型数据的表示
数据的机器级
（二进制）
表示方法
数据的存储方法
数据的运算方法
X
无符号整数
带符号整数
浮点数
非数值型
1 数据的类型
2 对应的问题
3 数据类型间的转换

## Slide 48: 内容3：非数值型数据的表示
没啥好讲的
  ASCII码表几类重要字符记住
  硬把char类型当作数值型也能计算
  其它的编码方式大概了解了解

## Slide 49: 浮点数
float, double

## Slide 50: 内容4.1：浮点数的IEEE 754表示法
数据的机器级
（二进制）
表示方法
数据的存储方法
数据的运算方法
X
无符号整数
带符号整数
浮点数
非数值型
1 数据的类型
2 对应的问题
3 数据类型间的转换

## Slide 51: 内容4.1：浮点数的IEEE 754表示法
Single-precision Floating Point
31 30 23 22 0
+-+--------+-----------------------+
|s|exponent| fraction |
+-+--------+-----------------------+
s - sign
32位单精度浮点数的表示方法
s 1.fraction * 2(exponent - 127)
=
0 表示正数 +
1 表示负数 -
尾数fraction部分加上隐藏位构成significand（非规格化数隐藏位是0）
阶码exponent –偏置常数127构成指数部分，注意非规格化数exponent为0，但指数为-126
假设是规格化数

## Slide 52: 内容4.2：浮点数的存储
数据的机器级
（二进制）
表示方法
数据的存储方法
数据的运算方法
X
无符号整数
带符号整数
浮点数
非数值型
1 数据的类型
2 对应的问题
3 数据类型间的转换

## Slide 53: 内容4.2：浮点数的存储
对应32位机器数，按照无符号整数的方法去存储
对应FPU内部有个浮点栈，有兴趣的同学自己去读读PA代码，搜搜手册资料（i386手册里没有）

## Slide 54: 内容4.3：浮点数的运算（结合PA讲）
数据的机器级
（二进制）
表示方法
数据的存储方法
数据的运算方法
X
无符号整数
带符号整数
浮点数
非数值型
1 数据的类型
2 对应的问题
3 数据类型间的转换

## Slide 55: 内容4.3： test-float
float a = 1.2, b = 1;
float c = a + b;
if (c == 2.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;
c = a - b;
if (c == 0.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;

## Slide 56: 内容4.3 ： test-float
float a = 1.2, b = 1;
float c = a + b;
if (c == 2.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;
c = a - b;
if (c == 0.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;
在Linux中编译后运行
针对NEMU编译后运行

## Slide 57: 内容4.3 ： test-float
float a = 1.2, b = 1;
float c = a + b;
if (c == 2.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;
c = a - b;
if (c == 0.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;
在Linux中编译后运行
浮点数常量，double类型

## Slide 58: 内容4.3 ： test-float
double a = 1.2, b = 1;
double c = a + b;
if (c == 2.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;
c = a - b;
if (c == 0.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;
在Linux中编译后运行
浮点数常量，double类型
和NEMU行为一致

## Slide 59: 内容4.3 ： test-float
float a = 1.2, b = 1;
float c = a + b;
if (c == 2.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;
c = a - b;
if (c == 0.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;
1.2 = ‭00111111100110011001100110011010‬
1.0 = ‭00111111100000000000000000000000‬
2.2 = ‭01000000000011001100110011001101‬
0.2 = ‭00111110010011001100110011001101‬

## Slide 60: 内容4.3 ： test-float
float a = 1.2, b = 1;
float c = a + b;
if (c == 2.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;
c = a - b;
if (c == 0.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;
1.2 = ‭00111111100110011001100110011010‬
1.0 = ‭00111111100000000000000000000000‬
2.2 = ‭01000000000011001100110011001101‬
0.2 = ‭00111110010011001100110011001101‬
1.2 + 1.0 => 右规1次后的结果和2.2比
中间结果：
001111111 10 00110011001100110011010‬

## Slide 61: 内容4.3 ： test-float
float a = 1.2, b = 1;
float c = a + b;
if (c == 2.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;
c = a - b;
if (c == 0.2) ;
else HIT_BAD_TRAP;
1.2 = ‭00111111100110011001100110011010‬
1.0 = ‭00111111100000000000000000000000‬
2.2 = ‭01000000000011001100110011001101‬
0.2 = ‭00111110010011001100110011001101‬
1.2 - 1.0 => 左规3次后的结果
0.2 无法用二进制精确表示
浮点数运算的精度问题
1.2 + 1.0 => 右规1次后的结果和2.2比
中间结果：
001111111 10 00110011001100110011010‬
中间结果：
001111111 00 00110011001100110011010‬