## Slide 1: 计算机系统基础习题课 第六章 存储器的层次结构

## Slide 2
第6章习题，第3、5、8、12、23
习题截止时间：2020年12月30日24时

## Slide 3: 层次结构
寄存器
cache
主存
磁盘
容量变大
速度变慢

## Slide 4: 层次结构
cache管理
映射方法
替换算法
一致性问题（写cache）
寄存器
cache
主存
磁盘
容量变大
速度变慢

## Slide 5: 层次结构
虚存管理：
分段机制
  段表(GDT, GDTR)
  保护模式开关(CR0)
  逻辑地址 -> 线性地址
分页机制
  页表(两级页表, TLB)
  分页模式开关(CR0)
  线性地址 -> 物理地址
寄存器
cache
主存
磁盘
容量变大
速度变慢

## Slide 6: 层次结构
虚存管理：
分段机制
  段表(GDT, GDTR)
  保护模式开关(CR0)
  逻辑地址 -> 线性地址
分页机制
  页表(两级页表, TLB)
  分页模式开关(CR0)
  线性地址 -> 物理地址
寄存器
cache
主存
磁盘
容量变大
速度变慢
可能缺页，缺页处理

## Slide 7: 层次结构
虚存管理：
分段机制
  段表(GDT, GDTR)
  保护模式开关(CR0)
  逻辑地址 -> 线性地址
分页机制
  页表(两级页表, TLB)
  分页模式开关(CR0)
  线性地址 -> 物理地址
寄存器
cache
主存
磁盘
容量变大
速度变慢
用物理地址去访问cache，cache可能缺失

## Slide 8: 层次结构
寄存器
cache
主存
磁盘
容量变大
速度变慢
还简要介绍了
DRAM和磁盘的构造

## Slide 9: 第六章习题21
假定一个计算机系统中有一个TLB和一个L1 data cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位；页大小为128B，TLB为4路组相联，共有16个页表项；L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。在系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 data cache中的部分内容（用十六进制表示）如表所示。
请回答下列问题：
（1）虚拟地址中哪几位表示虚拟页号？哪几位表示页内偏移量？虚拟页号中哪几位表示TLB标记？哪几位表示TLB索引？
（2）物理地址中哪几位表示物理页号？哪几位表示页内偏移量？
（3）主存物理地址如何划分成标记字段、行索引字段和块内地址字段？
（4）CPU从地址067AH中取出的值为多少？说明CPU读取地址067AH中内容的过程。

## Slide 10: 第六章习题21
假定一个计算机系统中有一个TLB和一个L1 data cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位；页大小为128B，TLB为4路组相联，共有16个页表项；L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。在系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 data cache中的部分内容（用十六进制表示）如表所示。
请回答下列问题：
（1）虚拟地址中哪几位表示虚拟页号？哪几位表示页内偏移量？虚拟页号中哪几位表示TLB标记？哪几位表示TLB索引？
（2）物理地址中哪几位表示物理页号？哪几位表示页内偏移量？
（3）主存物理地址如何划分成标记字段、行索引字段和块内地址字段？
（4）CPU从地址067AH中取出的值为多少？说明CPU读取地址067AH中内容的过程。

## Slide 11: 第六章习题21
假定一个计算机系统中有一个TLB和一个L1 data cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位；页大小为128B，TLB为4路组相联，共有16个页表项；L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。在系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 data cache中的部分内容（用十六进制表示）如表所示。
请回答下列问题：
（1）虚拟地址中哪几位表示虚拟页号？哪几位表示页内偏移量？虚拟页号中哪几位表示TLB标记？哪几位表示TLB索引？
（2）物理地址中哪几位表示物理页号？哪几位表示页内偏移量？
（3）主存物理地址如何划分成标记字段、行索引字段和块内地址字段？
（4）CPU从地址067AH中取出的值为多少？说明CPU读取地址067AH中内容的过程。

## Slide 12: 第六章习题21
假定一个计算机系统中有一个TLB和一个L1 data cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位；页大小为128B，TLB为4路组相联，共有16个页表项；L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。在系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 data cache中的部分内容（用十六进制表示）如表所示。
请回答下列问题：
（1）虚拟地址中哪几位表示虚拟页号？哪几位表示页内偏移量？虚拟页号中哪几位表示TLB标记？哪几位表示TLB索引？
（2）物理地址中哪几位表示物理页号？哪几位表示页内偏移量？
（3）主存物理地址如何划分成标记字段、行索引字段和块内地址字段？
（4）CPU从地址067AH中取出的值为多少？说明CPU读取地址067AH中内容的过程。

## Slide 13: 第六章习题21
假定一个计算机系统中有一个TLB和一个L1 data cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位；页大小为128B，TLB为4路组相联，共有16个页表项；L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。在系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 data cache中的部分内容（用十六进制表示）如表所示。
请回答下列问题：
（1）虚拟地址中哪几位表示虚拟页号？哪几位表示页内偏移量？虚拟页号中哪几位表示TLB标记？哪几位表示TLB索引？
（2）物理地址中哪几位表示物理页号？哪几位表示页内偏移量？
（3）主存物理地址如何划分成标记字段、行索引字段和块内地址字段？
（4）CPU从地址067AH中取出的值为多少？说明CPU读取地址067AH中内容的过程。

## Slide 14: 第六章习题21
假定一个计算机系统中有一个TLB和一个L1 data cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位；页大小为128B，TLB为4路组相联，共有16个页表项；L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。在系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 data cache中的部分内容（用十六进制表示）如表所示。
请回答下列问题：
（1）虚拟地址中哪几位表示虚拟页号？哪几位表示页内偏移量？虚拟页号中哪几位表示TLB标记？哪几位表示TLB索引？
（2）物理地址中哪几位表示物理页号？哪几位表示页内偏移量？
（3）主存物理地址如何划分成标记字段、行索引字段和块内地址字段？
（4）CPU从地址067AH中取出的值为多少？说明CPU读取地址067AH中内容的过程。

## Slide 15: 第六章习题21
假定一个计算机系统中有一个TLB和一个L1 data cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位；页大小为128B，TLB为4路组相联，共有16个页表项；L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。在系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 data cache中的部分内容（用十六进制表示）如表所示。
请回答下列问题：
（1）虚拟地址中哪几位表示虚拟页号？哪几位表示页内偏移量？虚拟页号中哪几位表示TLB标记？哪几位表示TLB索引？
（2）物理地址中哪几位表示物理页号？哪几位表示页内偏移量？
（3）主存物理地址如何划分成标记字段、行索引字段和块内地址字段？
（4）CPU从地址067AH中取出的值为多少？说明CPU读取地址067AH中内容的过程。

## Slide 16: 第六章习题21
假定一个计算机系统中有一个TLB和一个L1 data cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位；页大小为128B，TLB为4路组相联，共有16个页表项；L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。在系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 data cache中的部分内容（用十六进制表示）如表所示。
请回答下列问题：
（1）虚拟地址中哪几位表示虚拟页号？哪几位表示页内偏移量？虚拟页号中哪几位表示TLB标记？哪几位表示TLB索引？
（2）物理地址中哪几位表示物理页号？哪几位表示页内偏移量？
（3）主存物理地址如何划分成标记字段、行索引字段和块内地址字段？
（4）CPU从地址067AH中取出的值为多少？说明CPU读取地址067AH中内容的过程。

## Slide 17: 课后习题第6章 pg. 285 第21题
CPU给出虚拟地址
对应表项在TLB中？
访问主存中的页表
访问页面在主存中？
主存中存在空闲页框？
从磁盘读一页到主存
更新页表
从主存中换出一页
更新TLB并将VA转换成物理地址PA
将VA转换成物理地址PA
对应主存块在cache中？
cache中存在空闲行？
访问cache存取数据
主存块送cache并置标记和有效位
从cache中替换出一块
缺页处理
TLB缺失处理
cache缺失处理
TLB缺失 否
是 TLB命中
否
是
缺页
cache缺失 否
否
是
cache命中
是
否
是
此处忽略虚拟地址转线性地址过程，扁平模式

## Slide 18
CPU给出虚拟地址
对应表项在TLB中？
访问主存中的页表
将VA转换成物理地址PA
TLB缺失 否
是 TLB命中
067A H = 0000011 00 1111010 B
TLB缺失！

## Slide 19
CPU给出虚拟地址
对应表项在TLB中？
访问主存中的页表
访问页面在主存中？
更新TLB并将VA转换成物理地址PA
将VA转换成物理地址PA
TLB缺失 否
是 TLB命中
是
067A H = 000001100 1111010 B
不缺页！
067A H = 0000011 00 1111010 B

## Slide 20
CPU给出虚拟地址
对应表项在TLB中？
访问主存中的页表
访问页面在主存中？
更新TLB并将VA转换成物理地址PA
将VA转换成物理地址PA
TLB缺失 否
是 TLB命中
是
TLB缺失处理
PA = 11001 1111010 B
组号 标记 页框号 有效位 标记 页框号 有效位 标记 页框号 有效位 标记 页框号 有效位
0 | 03 | 19 | 1 | 09 | 1D | 1 | 00 | – | 0 | 07 | 10 | 1
1 | 13 | 2D | 1 | 02 | – | 0 | 04 | – | 0 | 0A | – | 0
2 | 02 | – | 0 | 08 | – | 0 | 06 | – | 0 | 03 | – | 0
3 | 07 | – | 0 | 63 | 12 | 1 | 0A | 34 | 1 | 72 | – | 0
  (a) TLB（4路组相联）：4组、16个页表项
更新TLB（和替换策略有关）
067A H = 0000011 00 1111010 B

## Slide 21
CPU给出虚拟地址
对应表项在TLB中？
访问主存中的页表
访问页面在主存中？
主存中存在空闲页框？
从磁盘读一页到主存
更新页表
从主存中换出一页
更新TLB并将VA转换成物理地址PA
将VA转换成物理地址PA
TLB缺失 否
是 TLB命中
否
是
缺页
否
是
067A H = 0000011 00 1111010 B

## Slide 22
CPU给出虚拟地址
对应表项在TLB中？
访问主存中的页表
访问页面在主存中？
主存中存在空闲页框？
从磁盘读一页到主存
更新页表
从主存中换出一页
更新TLB并将VA转换成物理地址PA
将VA转换成物理地址PA
缺页处理
TLB缺失 否
是 TLB命中
否
是
缺页
否
是
067A H = 0000011 00 1111010 B

## Slide 23
CPU给出虚拟地址
对应表项在TLB中？
访问主存中的页表
访问页面在主存中？
主存中存在空闲页框？
从磁盘读一页到主存
更新页表
从主存中换出一页
更新TLB并将VA转换成物理地址PA
将VA转换成物理地址PA
TLB缺失 否
是 TLB命中
否
是
缺页
否
是
从虚拟地址转换得到物理地址
067A H = 0000011 00 1111010 B
PA = 11001 1111010 B

## Slide 24
PA = 11001 1111010 B
= 110011 1110 10 B
CPU给出虚拟地址
对应表项在TLB中？
访问主存中的页表
访问页面在主存中？
主存中存在空闲页框？
从磁盘读一页到主存
更新页表
从主存中换出一页
更新TLB并将VA转换成物理地址PA
将VA转换成物理地址PA
对应主存块在cache中？
cache中存在空闲行？
访问cache存取数据
主存块送cache并置标记和有效位
从cache中替换出一块
cache缺失处理
TLB缺失 否
是 TLB命中
否
是
缺页
cache缺失 否
否
是
否
是
067A H = 0000011 00 1111010 B

## Slide 25
行索引 | 标记 | 有效位 | 字节3 | 字节2 | 字节1 | 字节0
0 | 19 | 1 | 12 | 56 | C9 | AC
1 | – | 0 | – | – | – | –
2 | 1B | 1 | 03 | 45 | 12 | CD
3 | – | 0 | – | – | – | –
4 | 32 | 1 | 23 | 34 | C2 | 2A
5 | 0D | 1 | 46 | 67 | 23 | 3D
6 | – | 0 | – | – | – | –
7 | 10 | 1 | 12 | 54 | 65 | DC
8 | 24 | 1 | 23 | 62 | 12 | 3A
9 | – | 0 | – | – | – | –
A | 2D | 1 | 43 | 62 | 23 | C3
B | – | 0 | – | – | – | –
C | 12 | 1 | 76 | 83 | 21 | 35
D | 16 | 1 | A3 | F4 | 23 | 11
E | 33 | 1 | 2D | 4A | 45 | 55
F | – | 0 | – | – | – | –
cache命中！
PA = 11001 1111010 B
= 110011 1110 10 B

## Slide 26
CPU给出虚拟地址
对应表项在TLB中？
访问主存中的页表
访问页面在主存中？
主存中存在空闲页框？
从磁盘读一页到主存
更新页表
从主存中换出一页
更新TLB并将VA转换成物理地址PA
将VA转换成物理地址PA
对应主存块在cache中？
cache中存在空闲行？
访问cache存取数据
主存块送cache并置标记和有效位
从cache中替换出一块
TLB缺失 否
是 TLB命中
否
是
缺页
cache缺失 否
否
是
cache命中
是
否
是
067A H = 0000011 00 1111010 B
067A H = 000001100 1111010 B
PA = 11001 1111010 B
= 110011 1110 10 B

## Slide 27: 思考题：第六章习题21扩展
void func_1() {
int i = 0, j = 0, sum = 0;
for( i=0 ; i < 2 ; i++ ) {
for ( j=0 ; j < 128 ; j++ ) {
sum += a[i][j];
}
}
}
void func_2() {
int i = 0, j = 0, sum = 0;
for ( j=0 ; j < 128 ; j++ ) {
for( i=0 ; i < 2 ; i++ ) {
sum += a[i][j];
}
}
}
  有全局字节类型数组 byte a[2][128]
    a 的虚拟地址 0x0600 按行优先存储
    下面两段程序的cache命中率？假设一开始cache为空
L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行

## Slide 28: 思考题：第六章习题21扩展
void func_1() {
int i = 0, j = 0, sum = 0;
for( i=0 ; i < 2 ; i++ ) {
for ( j=0 ; j < 128 ; j++ ) {
sum += a[i][j];
}
}
}
void func_2() {
int i = 0, j = 0, sum = 0;
for ( j=0 ; j < 128 ; j++ ) {
for( i=0 ; i < 2 ; i++ ) {
sum += a[i][j];
}
}
}
  有全局字节类型数组 byte a[2][128]
    a 的虚拟地址 0x0600 按行优先存储
    下面两段程序的cache命中率？假设一开始cache为空
L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行
数组元素：a[0][0] - a[0][1] - a[0][2] - a[0][3] - a[0][4]
虚拟地址：0x0600 - 0x0601 - 0x0602 - 0x0603 - 0x0604
Cache行： 0 0 0 0 1
注意到在这个例子中，页级地址转换不影响对cache行号的判断

## Slide 29: 思考题：第六章习题21扩展
void func_1() {
int i = 0, j = 0, sum = 0;
for( i=0 ; i < 2 ; i++ ) {
for ( j=0 ; j < 128 ; j++ ) {
sum += a[i][j];
}
}
}
void func_2() {
int i = 0, j = 0, sum = 0;
for ( j=0 ; j < 128 ; j++ ) {
for( i=0 ; i < 2 ; i++ ) {
sum += a[i][j];
}
}
}
  有全局字节类型数组 byte a[2][128]
    a 的虚拟地址 0x0600 按行优先存储
    下面两段程序的cache命中率？假设一开始cache为空
L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行
数组元素：a[0][0] - a[0][1] - a[0][2] - a[0][3] - a[0][4]
虚拟地址：0x0600 - 0x0601 - 0x0602 - 0x0603 - 0x0604
Cache行： 0 0 0 0 1
注意到在这个例子中，页级地址转换不影响对cache行号的判断
miss
hit
hit
hit
miss

## Slide 30: 思考题：第六章习题21扩展
void func_1() {
int i = 0, j = 0, sum = 0;
for( i=0 ; i < 2 ; i++ ) {
for ( j=0 ; j < 128 ; j++ ) {
sum += a[i][j];
}
}
}
void func_2() {
int i = 0, j = 0, sum = 0;
for ( j=0 ; j < 128 ; j++ ) {
for( i=0 ; i < 2 ; i++ ) {
sum += a[i][j];
}
}
}
  有全局字节类型数组 byte a[2][128]
    a 的虚拟地址 0x0600 按行优先存储
    下面两段程序的cache命中率？假设一开始cache为空
L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行
数组元素：a[0][0] - a[1][0] - a[0][1] - a[1][1]
虚拟地址：0x0600 - 0x0680 - 0x0601 - 0x0681
Cache行： 0 0 0 0

## Slide 31: 思考题：第六章习题21扩展
void func_1() {
int i = 0, j = 0, sum = 0;
for( i=0 ; i < 2 ; i++ ) {
for ( j=0 ; j < 128 ; j++ ) {
sum += a[i][j];
}
}
}
void func_2() {
int i = 0, j = 0, sum = 0;
for ( j=0 ; j < 128 ; j++ ) {
for( i=0 ; i < 2 ; i++ ) {
sum += a[i][j];
}
}
}
  有全局字节类型数组 byte a[2][128]
    a 的虚拟地址 0x0600 按行优先存储
    下面两段程序的cache命中率？假设一开始cache为空
L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行
数组元素：a[0][0] - a[1][0] - a[0][1] - a[1][1]
虚拟地址：0x0600 - 0x0680 - 0x0601 - 0x0681
Cache行： 0 0 0 0
miss
miss
miss
miss

## Slide 32: 思考题：第六章习题21扩展
void func_1() {
int i = 0, j = 0, sum = 0;
for( i=0 ; i < 2 ; i++ ) {
for ( j=0 ; j < 128 ; j++ ) {
sum += a[i][j];
}
}
}
void func_2() {
int i = 0, j = 0, sum = 0;
for ( j=0 ; j < 128 ; j++ ) {
for( i=0 ; i < 2 ; i++ ) {
sum += a[i][j];
}
}
}
  有全局字节类型数组 byte a[2][128]
    a 的虚拟地址 0x0600 按行优先存储
    下面两段程序的cache命中率？假设一开始cache为空
L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行
75%
0%

## Slide 33: 习题课结束